鞍行审批复环〔2018〕3号

关于鞍钢股份有限公司冷轧厂1#线热轧酸洗机组升级改造工程环境影响报告表的批复

鞍钢股份有限公司：

你单位报送的《环境影响评价报告表》（以下简称《鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司废钢铁加工配送项目报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目拟对冷轧一分厂车间内的1#热轧盐酸洗机组上进行原址改造，主要是机组设备换新以及小部分设备维修利旧，总投资6800万元，环保投资260万元。

三、根据环评结论和技术审查意见，报局2018年第1次环保专业审查委员会审定，认为项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治要求，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目在升级改造过程中应对原有设备进行认真清查，凡属于国家明令淘汰设备不得再继续利用。

2、对于入口段矫直粉尘和工艺段拉伸矫直粉尘设置布袋除尘器进行净化，确保排放浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表2限值要求；酸洗槽产生的酸雾，经酸雾洗涤塔处理后确保满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表2要求后排放。

3、酸洗槽废酸依托现有酸再生站处理，再生酸回用于酸洗工序，不外排；漂洗废水作为酸再生站吸收塔喷淋水，不外排；酸雾洗涤塔喷淋废水依托现有中和站处理，处理后排入北大沟污水处理厂处理。酸洗机组所在位置、废酸池、危废暂存间须进行防渗处理。

4、设备优选低噪声产品，设置于密闭车间内，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施；项目厂界亦须采取必要的隔声、吸声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准限值的要求。

5、项目产生的废钢、布袋除尘灰送至鞍钢钢材加工中心回收处置；项目产生的酸洗槽沉泥、废防锈油、废液压油、废机油、废PVC填料等属危险废物，应严格按国家相关规范要求，建设符合国家相关规范的危险废物临时储存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家规定办理相关手续。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市环境保护局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○一八年三月九日

抄送：北京北方节能环保有限公司、鞍山市环境保护局

鞍山市行政审批局               2018年3月9日印发