+

鞍行审批复环〔2018〕号

关于鞍钢股份有限公司化工事业部煤焦油加工产品

质量升级与品种结构调整项目环境影响

报告书的批复

鞍钢股份有限公司：

你单位报送的《鞍钢股份有限公司化工事业部煤焦油加工产品质量升级与品种结构调整项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目拟将原位于鞍钢焦化厂区内的20万吨焦油精制项目迁移至西部焦油精制作业区预留场地内，并进行质量升级与品种结构调整，增加相应环保设施，生产规模仍然保持年处理无水焦油20万吨不变。项目总投资18465万元，其中环保投资568.2万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评审意见，报局2018年第3次环保专业审查委员会审定，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目建设和运营过程中必须严格执行国家相关法律、法规和规范要求，确保生产安全。严格落实《报告书》提出的污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放，主要污染物排放总量符合环保部门核定的总量控制要求。

2、导热油炉、焦油蒸馏管式炉、初馏管式炉、精馏管式炉、沥青反应釜管式炉、烟气焚烧炉等采用焦炉煤气为燃料，确保废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值后通过高度符合要求的排放筒排放；焦油脱水不凝气、焦油蒸馏不凝气、焦油蒸馏单元中间储槽废气、萘油脱酚各连洗塔废气、萘油脱酚单元中间储槽废气、工业萘蒸馏不凝气、工业萘蒸馏单元中间储槽废气、工业萘装车臂排气、沥青反应釜沥青烟气、改质沥青单元不凝气、中温沥青装车臂排气、沥青成型设备沥青烟气、原料和成品储槽大小呼吸排气、改质沥青单元储槽大小呼吸排气收集后经排气洗净塔净化送至烟气焚烧炉焚烧处理。

3、项目焦油脱水、焦油蒸馏及工业萘蒸馏等工序产生的含氨酚氰废水经氨水槽单独收集，送新7、8号焦炉系统煤气净化车间机械化氨水分离槽，并与焦炉蒸氨废水一起蒸氨后，送鞍钢四期酚氰废水处理站处理；煤气水封槽排水、槽区设备冷却排水、沥青成型工序浊循环水排污水，以及各车间地坪冲洗水直接送鞍钢四期酚氰废水处理站处理；各生产装置净循环系统排污水、生活污水等满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中“排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度”要求后送鞍钢西部第一污水处理厂处理。

4、优选低噪声的设备，对高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、焦油脱水渣、焦油蒸馏渣、沥青渣等送鞍钢西部备煤回配装置配煤；废润滑油等属危险废物，应严格按国家危险废物贮存、运输、处理、处置规定，建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家相关规定办理相关手续。

6、建设单位必须严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，做好建设、生产、储运等全过程的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接。加强设备维护工作，建设与生产规模相匹配的防渗防漏防腐事故池及配套收集系统，储槽区建设围堰，严格落实分区防渗措施，防范环境风险，确保环境安全。

7、项目设置200米卫生防护距离，建设单位应配合地方政府做好卫生防护距离内规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校等环境敏感目标。

8、项目环评文件经批复后，项目生产地点、生产工艺、生产产品、生产规模不得擅自变更，如发生重大变动，必须重新报批环评文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市环境保护局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○一八年四月二日

抄送：中冶焦耐工程技术有限公司、市环境保护局

鞍山市行政审批局               2018年4月2日印发