+

鞍行审批复环〔2018〕号

关于鞍钢集团化工事业部新建针状焦生产线工程

环境影响报告书的批复

鞍钢股份有限公司：

你单位报送的《鞍钢集团化工事业部新建针状焦生产线工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目拟在鞍钢鞍钢矿渣公司汽运车队原址新建一条年产量为4.28万吨的针状焦生产线及其配套设施，项目总投资56966万元，其中环保投资1438万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评审意见，报局2018年第3次环保专业审查委员会审定，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目建设和运营过程中必须严格执行国家相关法律、法规和规范要求，确保生产安全。严格落实《报告书》提出的污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放，主要污染物排放总量符合环保部门核定的总量控制要求。

2、原料预处理单元的轻相、重相加热炉，尾气焚烧炉，延迟焦化单元的焦化加热炉采用净化后焦炉煤气为燃料，确保废气满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值后通过高度符合要求的排放筒排放；原料预处理单元中间罐废气、真空泵不凝气及沥青成型废气等集中收集经沥青烟气净化系统进行处理后送至尾气焚烧炉采用净化后焦炉煤气燃烧后经高度符合要求排气筒排放；原料油缓冲罐不凝气，冷切焦系统水罐、污油罐废气，焦炭塔顶切焦逸散废气，塔底溜焦槽逸散废气等收集并经VOCs 处理撬块处理后送入焦化加热炉燃烧；煅烧单元的回转窑采用焦炉煤气为燃料，回转窑窑尾高温烟气经余热锅炉换热后进行除尘和脱硫处理满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应限值要求后经排气筒排放；生焦储存、带式输送机、振动筛、斗提机、给料机、煅前料仓、煅后仓、包装机等设置袋式除尘器；煅烧冷却筒冷却烟气采用旋风除尘加布袋除尘后经排放筒排放；储焦池建设厂房进行封闭。

3、工艺废水、化验室排水、地坪冲洗水等废水，由管道送鞍钢三期酚氰废水处理站处理；生活污水经化粪池处理后与冷却循环排污水、余热锅炉排污水、软水制备排水等直接由管网送鞍钢西部第一污水处理厂处理。

4、优选低噪声的设备，对高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、布袋除尘器、旋风除尘器收尘部分返回煅前仓做为原料，部分返回煅后仓做为产品；镁法脱硫废渣外售用作生产镁肥；软水制备系统产生的废离子交换树脂、设备维修产生的废机油、VOCs治理撬块产生的废活性炭等属危险废物，应严格按国家危险废物贮存、运输、处理、处置规定，建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家相关规定办理相关手续。

6、建设单位必须严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，做好建设、生产、储运等全过程的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接。加强设备维护工作，罐区事故排放依托鞍钢苯加氢厂内现有事故池，并建设配套收集系统；装置区、储罐区建设围堰；严格落实分区防渗措施，防范环境风险，确保环境安全。

7、项目设置500米卫生防护距离，建设单位应配合地方政府做好卫生防护距离内规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校等环境敏感目标。

8、项目环评文件经批复后，项目生产地点、生产工艺、生产产品、生产规模不得擅自变更，如发生重大变动，必须重新报批环评文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市环境保护局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○一八年四月二日

抄送：中冶焦耐工程技术有限公司、市环境保护局

鞍山市行政审批局               2018年4月2日印发